## Slide 1: 第2章 半导体器件
陈 鸣
中山大学物理科学与工程技术学院

## Slide 2
第2章 半导体器件
2.1 半导体二极管 2.2 晶体管 2.3 晶闸管
本章内容

## Slide 3
2.1 半导体二极管 2.1.1 半导体的导电特性
1. 半导体材料
根据物体导电能力(电阻率)的不同，来划分导体、绝缘体和半导体。
导 体：ρ<10－4Ω·m
绝缘体：ρ>109Ω·m
半导体：导电性能介于导体和绝缘体之间。
半导体的晶体结构
典型的元素半导体有硅Si和锗Ge ，此外，还有化合物半导体砷化镓GaAs等。

## Slide 4
半导体的导电性能是由其原子结构决定的，就元素半导体硅和锗而言，其原子序数分别为14和32，但它们有一个共同的特点：即原子最外层的电子（价电子）数均为4 （3S23P2/4S24P2） ，其原子结构和晶体结构如图所示。

## Slide 5
纯净的、不含其他杂质的半导体。它在物理结构上呈单晶体形态。
2. 本征半导体
本征半导体的晶体结构
+4
+4
+4
+4
共价键共用电子对
共
价
键
正离子核

## Slide 6
本征半导体二种载流子
温度T=0K 时本征半导体结构图：
+4
+4
+4
+4
在绝对温度T=0K 时，所有的价电子都被共价键紧紧束缚其中，不能成为自由电子，因此本征半导体的导电能力很弱，接近绝缘体。

## Slide 7
温度升高后，本征半导体结构图
+4
+4
+4
+4
自由电子
空穴
空穴——共价键中的空位。

## Slide 8
温度升高后，本征半导体结构图
+4
+4
+4
+4
这一现象称为
本征激发，也
称热激发。
所谓本征激发，就是由于随机热振动致使共价键被打破而产生电子—空穴对的过程。
电子空穴对
空穴——共价键中的空位。

## Slide 9
复合：与本征激发现象相反，即自由电子遇到空穴并填补空穴，从而使两者同时消失的现象。
在一定温度下，本征激发与复合这二者产生的电子－空穴对数目相等，达到一种动态平衡。
空穴的移动——空穴的运动是靠相邻共价键中的价电子依次充填空穴来实现的。

## Slide 10
自由电子——带负电荷，形成电子流
两种载流子
空穴——视为带正电荷，形成空穴流
+4
+4
+4
+4
自由电子
空穴
电 子 流
空 穴 流
空穴越多，载流子数目就越多，形成的电流就越大。
E
＋
－
本征半导体中产生电流的根本原因：共价键中空穴的出现。

## Slide 11
自由电子——带负电荷，形成电子流
两种载流子
空穴——视为带正电荷，形成空穴流
+4
+4
+4
+4
自由电子
空穴
电 子 流
空 穴 流
E
＋
－
本征半导体的导电性取决于外加能量：温度变化，导电性变化；光照变化，导电性变化。

## Slide 12
在一定温度下本征半导体中载流子的浓度是一定的，并且自由电子与空穴的浓度相等。
本征激发
复合
动态平衡
T=300 K室温下,本征硅的电子和空穴浓度:
n = p =1.43×1010/cm3
本征锗的电子和空穴浓度: n = p =2.38×1013/cm3

## Slide 13
K1—常数，硅为3.8710-6K-3/2/cm3，锗为1.7610-6 K-3/2/cm3 ；
T—热力学温度；k—波耳兹曼常数，8.63 10-5 eV/K。（e—单位电荷，eV=J） ；
EGO—禁带宽度，即绝对零度时破坏共价键所需的能量，硅为1.21eV，锗为0.78eV ；

## Slide 14
3. 杂质半导体
在本征半导体中掺入某些微量元素作为杂质，可使半导体的导电性发生显著变化。掺入的杂质主要是三价或五价元素。掺入杂质的本征半导体称为杂质半导体。
N型半导体——掺入五价杂质元素（如磷）的半导体。 （Negative“负的” 英文第一个大写字母）
P型半导体——掺入三价杂质元素（如硼）的 半导体。（Positive “正的”英文第一个大写字母)

## Slide 15
1). N型半导体
在硅（或锗）的晶体中掺入少量5价杂质元素，如磷，砷等。
因五价杂质原子中只有四个价电子能与周围四个半导体原子中的价电子形成共价键，而多余的一个价电子因无共价键束缚而很容易形成自由电子。
在N型半导体中自由电子是多数载流子，它主要由杂质原子提供；空穴是少数载流子, 由热激发形成。

## Slide 16
提供自由电子的五价杂质原子因带正电荷而成为正离子，因此五价杂质原子也称为施主杂质。
自由电子的来源：
（1）本征激发产生（少量的）
（2）掺入杂质元素后多余出来的（大量的）
N型半导体的结构图
+4
+4
+5
+4
施主原子
多余的电子

## Slide 17
2). P型半导体
在硅（或锗）的晶体中掺入少量3价杂质元素，如硼、镓等。
因三价杂质原子在与硅原子形成共价键时，缺少一个价电子而在共价键中留下一个空穴。
在P型半导体中空穴是多数载流子，它主要由掺杂形成；自由电子是少数载流子， 由热激发形成。
空穴很容易俘获电子，使杂质原子成为负离子。三价杂质 因而也称为受主杂质。

## Slide 18
+4
+4
+3
+4
P型半导体的结构图
空穴
受主原子
自由电子的来源：
只有本征激发产生（少量的）
空穴的来源：
（1）本征激发产生（少量的）
（2）掺入杂质元素后多余出来的（大量的）

## Slide 19
1. p-n结的形成
对于P型半导体和N型半导体结合面，离子薄层形成的空间电荷区称为p-n结。
在空间电荷区，由于缺少多子，所以也称耗尽层。
在一块本征半导体在两侧通过扩散不同的杂质,分别形成N型半导体和P型半导体。此时将在N型半导体和P型半导体的结合面上形成如下物理过程:
2.1.2 p-n结

## Slide 20
由于浓度差而产生的运动称为扩散运动

## Slide 21
耗尽层
PN结
势垒区
阻挡层
V0
（电位势垒）
+
-

## Slide 22
耗尽层
PN结
势垒区
阻挡层
V0
（电位势垒）
+
-
＋
－
内电场
内电场可推动少子越过空间电荷区进入对方区内，少子在电场作用下的这种有规则的运动称为漂移运动。

## Slide 23
空间电荷的变化趋势：【注意：此时为无外加电压状态】
随着扩散运动的进行，
空间电荷区的宽度将逐渐增大；
随着漂移运动的进行，
空间电荷区的宽度将逐渐减小。
到达平衡时，
扩散电流＝漂移电流
PN结中总电流＝0
空间电荷区的宽度也达到稳定

## Slide 24
2. p-n结的单向导电性
前提：只有在外加电压时才会显示出来
(1) p-n结外加正向电压
即电源的正极接P区，负极接N区。
PN结的这种接法称为正向接法或正向偏置（简称正偏）。

## Slide 25
PN结加正向电压时导通
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
＋
－
外电场
P区
N区
多子空穴
多子电子
VF
空间电荷区
内电场
扩散运动

## Slide 26
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
＋
－
内电场
外电场
P区
N区
多子空穴
多子电子
VF
变薄
PN结加正向电压时导通

## Slide 27
PN结加正向电压时导通
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
变薄
＋
－
内电场
外电场
P区
N区
多子空穴
多子电子
IF
VF
正向电流
I：扩散电流

## Slide 28
PN结加正向电压时导通
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
变薄
＋
－
内电场
外电场
P区
N区
IF
VF
I：扩散电流
内电场被削弱，多子的扩散加
强，形成较大的扩散电流I。
小结

## Slide 29
内外电场方向相反，故势垒降低，有利于扩散运动的进行。

## Slide 30
(2) p-n结外加反向电压
即电源的正极接N区，负极接P区。
PN结的这种接法称为反向接法或反向偏置（简称反偏）。

## Slide 31
PN结加反向电压时截止
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
空间电荷区
＋
－
内电场
外电场
P区
N区
少子电子
少子空穴
VR
漂移运动

## Slide 32
PN结加反向电压时截止
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
＋
－
内电场
外电场
P区
N区
VR
变厚
IR
I：漂移电流
反向电流
温度一定时，反向电流IR趋于恒定值，称为反向饱和电流IS。

## Slide 33
PN结加反向电压时截止
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
＋
－
内电场
外电场
P区
N区
VR
变厚
IR
I：漂移电流
小结
内电场被加强，多子的扩散受抑制。少子漂移加强，但少子数量有限，只能形成较小的反向电流IR。

## Slide 34
PN结加反向电压时截止
内外电场方向相同，故势垒升高，有利于漂移运动的进行。

## Slide 35
归纳：
PN结加正向电压时，具有较大的正向扩散电流，呈现低电阻， PN结导通；
PN结加反向电压时，具有很小的反向漂移电流，呈现高电阻， PN结截止。
在于它的耗尽层的存在，且其宽度随外加电压而变化。
关 键
这就是PN结的单向导电性。
结束

## Slide 36
2.1.3 半导体二极管
1、半导体二极管的结构
二极管的几种常见外形

## Slide 37
2、极管的几种常见结构
(a)点接触型
二极管的结构示意图
PN结面积小，结电容小，用于检波和变频等高频电路。
【Cathode】
【Anode】

## Slide 38
(b)面接触型
PN结面积大，用于工频大电流整流电路。
(c)平面型
往往用于集成电路制造工艺中。PN 结面积可大可小，用于高频整流和开关电路中。

## Slide 39
几种常见二极管实物图
触发二极管
开关二极管

## Slide 40
3 、二极管的伏安特性
Vth
V（BR）
vD/V
iD/mA
iD/μA
硅管约为0.5V
锗管约为0.1V
它的大小与二极管的材料及温度等因素有关。
门槛电压（或称死区电压）
（或称开启电压）
Von
导通电压Von
硅材料为0.6~0.7V左右；锗材料为0.2~0.3V左右。
(1). PN结的正向特性

## Slide 41
PN结的电流方程
式中，ISR —反向饱和电流； u —外加电压； UT —温度的电压当量，且在常温下（T=300K）:
UT = kT/q = 0.026V =26mV

## Slide 42
(2). PN结的反向特性
反向电流：
在一定温度下，少子的浓度一定，当反向电压达到一定值后，反向电流IR 即为反向饱和电流IS，基本保持不变。
反向电流受温度的影响大。

## Slide 43
反向击穿：当反向电压达到一定数值时，反向电流急剧增加的现象称为反向击穿（电击穿）。若不加限流措施，PN结将过热而损坏，此称为热击穿。电击穿是可逆的，而热击穿是不可逆的，应该避免。
(3). PN结的反向击穿特性

## Slide 44
Vth
V（BR）
vD/V
iD/mA
iD/μA
温度对二极管的伏安特性的影响
两点说明：
①关于死区电压
②与温度的关系
在环境温度升高时，二极管的正向特性曲线将左移，反向特性曲线下移。二极管的特性对温度很敏感。

## Slide 45
4、二极管的主要参数
(1). IF：最大整流电流
指二极管长期运行时，允许通过的最大正向平均电流。
(2). VBR：反向击穿电压
指管子反向击穿时的电压值。
一般手册上给出的最大反向工作电压约为VBR的一半。

## Slide 46
指管子未击穿时的反向电流。其值愈小，则管子的单向导电性愈好。
温度对它影响很大，使用时应注意。
(4). 极间电容
（1）势垒电容CB
（2）扩散电容CD
(3). IR：反向电流
低频或中频信号时二极管极间电容作用不予考虑；高频信号时才考虑作用。

## Slide 47
5. 二极管的应用举例
(1). 整流电路
u2
uL
uD
t

2
3
4
0
u2 >0 时:
二极管导通，uL=u2
u2<0时:
二极管截止, uL=0

## Slide 48
(2). 限幅电路
0.7V
D
R
ui
uo
0
vO
ωt
0.7V
-6V
vi
0
ωt
当ui ＞0.7V时，二极管才可导通.
ui=6sinωt

## Slide 49
(3). 钳位电路
DA
–12V
F
A
B
DB
R
图中，已知VA=3V， VB=0V， DA 、DB为硅管，求输出端F的电位并说明二极管的作用。
DA优先导通，则
VF=3–0.6=2.4V
DA导通后, DB因反偏而截止,
起隔离作用, DA起钳位作用,
将F端的电位钳制在+2.4V。
结束

## Slide 50
2.1.4 特殊二极管
1. 稳压二极管
稳压管的 伏安特性
（1）稳压二极管的伏安特性
利用二极管反向击穿特性实现稳压。稳压二极管稳压时工作在反向电击穿状态。

## Slide 51
(1). 稳定电压 UZ
(2). 稳定电流 IZ
稳压管工作在反向击穿区时的稳定工作电压。
正常工作的参考电流。I < IZ 时 ，管子的稳压性能差； I > IZ ，只要不超过额定功耗即可。
稳压管的参数主要有以下几项：
(3). 电压温度系数 U
稳压管电流不变时，环境温度每变化 1 ℃ 引起稳定电压变化的百分比。

## Slide 52
(1) VZ > 7 V, U> 0； VZ < 4 V， U < 0；
(2) VZ 在 4 ~ 7 V 之间， U值比较小，性能比较稳定。
2CW17： VZ = 9~10.5V,U = 0.09 %/℃
2CW11:VZ = 3.2 ~ 4.5 V,U = -(0.05~ 0.03)%/℃
(3) 2DW7 系列为温度补偿稳压管，用于电子设备的精 密稳压源中。

## Slide 53
(4). 动态电阻 rZ
rZ 愈小愈好。对于同一个稳压管，工作电流愈大， rZ 值愈小。
IZ/mA
IZ = 5 mA rZ  16 
IZ = 20 mA rZ  3 

## Slide 54
(5).最大耗散功率 PZM
由于稳定电流 IZ在最大稳定工作电流 IZmax 和最小稳定工作电流 IZmin之间，稳压管才能正常工作。
（1）应使外加电源的正极接管子的N区，电源的负极接P区，以保证稳压管工作在反向击穿区【！！！】。
（2）稳压管应与负载电阻RL并联，由于稳压管两端电压的变化量很小，因而使输出电压比较稳定。
（3）必须限制流过稳压管的电流IZ，不要超过规定值，以免因过热而烧坏管子。

## Slide 55
例1：稳压二极管的应用
稳压二极管技术数据为：稳压UZW=10V，Izmax=12mA，Izmin=2mA，负载电阻RL=2k，输入电压ui=12V，限流电阻R=200  。若负载电阻变化范围为1.5 k -- 4 k ，是否还能稳压?如果负载电阻RL=0.8k，这时的情况如何？
RL
ui
uO
R
DZ
i
iz
iL
UZ
解：

## Slide 56
iL=uo/RL=UZ/RL=10/2=5（mA）
i= （ui - UZ）/R=（12-10）/0.2=10 （mA）
iZ = i - iL=10-5=5 （mA）
RL=1.5 k , iL=10/1.5=6.7（mA）, iZ =10-6.7=3.3（mA）
RL=4 k , iL=10/4=2.5（mA）, iZ =10-2.5=7.5（mA）
负载变化,但iZ仍在12mA和2mA之间,所以稳压管仍能起稳压作用。
iL=uo/RL=UZ/RL=10/0.8=12.5（mA）
所以稳压管不能起稳压作用。

## Slide 57
例2：稳压二极管的应用
（UZ＝3V）
ui
uO
DZ
R
(a)
(b)
ui
uO
R
DZ
解： ui和uo的波形如图所示

## Slide 58
2. 光电二极管
符号和特性
符号
u
i
O
E = 200 lx
E = 400 lx
特性
工作原理：
无光照时，与普通二极管一样。
有光照时，分布在第三、四象限。

## Slide 59
3. 发光二极管LED (Light Emitting Diode)
符号
工作条件：正向偏置
一般工作电流几十 mA~几百mA
导通电压 (1  3.5) V
u /V
i /mA
O
2
特性
发光类型
可见光：红、黄、绿、白
不可见光：红外光

## Slide 60
显示类型： 普通 LED ，
七段 LED ,
点阵 LED
另外还有
变容二极管、隧道二极管、肖特基二极管。

## Slide 61
半导体三极管的结构示意图如图所示。它有两种类型:NPN型和PNP型。
两种类型的三极管
发射结(Je)
集电结(Jc)
基极，用B或b表示（Base）
发射极，用E或e
表示（Emitter）；
集电极，用C或c
表示（Collector）。
发射区
集电区
基区
三极管符号
2.2 晶体管 (双极型三极管)
2.2.1 基本结构

## Slide 62
几种常见三极管实物图
大功率三极管
功率三极管
普通塑封三极管

## Slide 63
结构特点：
• 发射区的掺杂浓度最高；
• 集电区掺杂浓度低于发射区，且面积大；
• 基区很薄，一般在几个微米至几十个微米，且掺杂浓度最低。
管芯结构剖面图

## Slide 64
图 2.3.2(b) 三极管结构示意图和符号 NPN 型
e
c
b
符号
集电区
集电结
基区
发射结
发射区
集电极 c
基极 b
发射极 e
N
N
P

## Slide 65
集电区
集电结
基区
发射结
发射区
集电极 c
发射极 e
基极 b
N
N
P
P
N
图 2.3.2© 三极管结构示意图和符号 (b)PNP 型

## Slide 66
三极管内部结构特点和外部连接条件
三极管内部结构要求：
1. 发射区高掺杂。即多子浓度高。
2. 基区做得很薄。通常只有几微米到几十微米，而且掺杂较少。
3. 集电结面积大。
三极管若实现放大，必须从三极管内部结构和外部所加电源的极性来保证。

## Slide 67
三极管放大的外部条件：外加电源的极性应使发射结处于正向偏置状态，而集电结处于反向偏置状态。
即在满足内部结构要求的前提下，三极管要实现放大，必须连接成如下形式：
e区
c区
b区
Je
Jc
e
c
b
N
N
P
VBB
VCC
Rb
Rc
＋
－
VBE
＋
－
VCB
＋
－
VCE
NPN共发射极接法
由VBB保证发射结正偏
集电结反偏
由VCC、 VBB保证
VCB=VCE - VBE > 0

## Slide 68: 三极管内部载流子运动分为三个过程：
晶体管内部载流子的运动
VCC
Je
Jc
e
c
b
N
N
P
VBB
Rb
Rc
例：共发射极接法
IEN
IEP
（1）发射区向基区注入电子，从而形成发射极电流IE。
2.2.2 电流放大原理

## Slide 69: 三极管内部载流子运动分为三个过程：
（1）发射区向基区注入电子，从而形成发射极电流IE。
VCC
Je
Jc
e
c
b
N
N
P
VBB
Rb
Rc
例：共发射极接法
IE
=IEN+IEP
≈IEN
IEN
IEP

## Slide 70: 三极管内部载流子运动分为三个过程：
（1）发射区向基区注入电子，从而形成发射极电流IE。
VCC
Je
Jc
e
c
b
N
N
P
VBB
Rb
Rc
例：共发射极接法
IE
（2）在基区中
①电子继续向集电结扩散；
②少数电子与基区空穴相复合，形成IB电流。
IB
复合
IBN
≈IBN
IEP
IEN

## Slide 71: 三极管内部载流子运动分为三个过程：
（1）发射区向基区注入电子，从而形成发射极电流IE。
VCC
Je
Jc
e
c
b
N
N
P
VBB
Rb
Rc
例：共发射极接法
IE
（2）在基区中
①电子继续向集电结扩散；
②少数电子与基区空穴相复合，形成IB电流。
IB
（3）集电区收集大部分的电子，形成IC电流。
IC
ICN
≈ICN
IBN
IEP
IEN

## Slide 72: 三极管内部载流子运动分为三个过程：
（1）发射区向基区注入电子，从而形成发射极电流IE。
VCC
Je
Jc
e
c
b
N
N
P
VBB
Rb
Rc
例：共发射极接法
IE
（2）在基区中
①电子继续向集电结扩散；
②少数电子与基区空穴相复合，形成IB电流。
IB
（3）集电区收集大部分的电子，形成IC电流。
IC
另外，集电区的少子形成反向饱和电流ICBO
ICBO
ICN
IBN
IEN
IEP

## Slide 73
晶体管的电流分配关系
将三极管看成一个广义的节点（如下图），有：
IC
IB
IE
由KCL，有：
IE=IC+IB
从内部载流子运动分看

## Slide 74
共射直流电流放大系数
整理可得：
且令
ICEO= (1+  ) ICBO
（穿透电流）
通常 IC >> ICBO

## Slide 75
为共基直流电流放大系数，它只与管子的结构尺寸和掺杂浓度有关，与外加电压无关。一般 = 0.90.99
是共射直流电流放大系数，同样，它也只与管子的结构尺寸和掺杂浓度有关，与外加电压无关。一般

## Slide 76
2.2.3 晶体管的伏安特性曲线
1、输入伏安特性曲线
简单地看，输入特性曲线类似于发射结的伏安特性曲线，即讨论iB与vBE之间的函数关系。因为有集电结电压的影响，它与一个单独的PN结的伏安特性曲线不同。为了排除vCE的影响，在讨论输入特性曲线时，应使vCE=常数。
vCE的影响，可以用三极管的内部反馈作用解释，即vCE对iB的影响。
iB=f(vBE) vCE=const

## Slide 77
共射接法的输入特性曲线
分三部分：
① 死区
② 非线性区
③ 线性区
iB /μA
vBE /V
①
③
②
vCE =1V
vCE >1V
vCE =0V
记住：
①当vCE>1时，各条特性曲线基本重合。
②当vCE增大时特性曲线相应的右移。
25℃

## Slide 78
2、 输出特性曲线
它是以iB为参变量的一族特性曲线。
iC=f(uCE) IB=const
现以iB=40uA一条加以说明：
vCE /V
iC /mA
25℃
=20μA
=40μA
=60μA
=80μA
（1）当vCE=0V时，因集电极无收集作用，iC=0。
（2）当vCE稍增大时，发射结虽处于正向电压之下，但集电结反偏电压很小，如：

## Slide 79
vCE<1V vBE=0.7V
vCB= vCE-vBE≤0.7V
集电区收集电子的能力很弱，iC主要由vCE决定：vCE↑→ic↑
（3）当uCE增加到使集电结反偏电压较大时，如：
vCE≥1V vCB≥0.7V
运动到集电结的电子基本上都可以被集电区收集，此后vCE 再增加，电流也没有明显得增加，特性曲线进入与vCE轴基本平行的区域。
同理，可作出iB=其他值的曲线。

## Slide 80
输出特性曲线可以划分为三个区域：
饱和区——iC受vCE显著控制的区域，该区域内vCE的数值较小，一般vCE<0.7V（硅管）。此时Je正偏，Jc正偏或反偏电压很小。
特点：IC 基本上不随 IB 而变化，在饱和区三极管失去放大作用。 I C   IB。
当 vCE= vBE，即 vCB = 0 时，称临界饱和，vCE < vBE时称为过饱和。

## Slide 81
放大区——iC平行于vCE轴的区域，曲线基本平行等距。 此时Je正偏，Jc反偏。电压大于0.7V左右（硅管）。
截止区——iC接近零的区域，相当iB=0的曲线的下方。此时Je反偏，Jc反偏。
特点：各条输出特性曲线比较平坦，近似为水平线，且等间隔。
集电极电流和基极电流体现放大作用，即
当vCE大于一定的数值时，IC只与IB有关,满足IC=βIB关系，该区域称为线性区（即放大区）。

## Slide 82
2.2.4 主要参数
(1)、电流放大系数
(2)、集电极和基极之间的反向饱和电流 ICBO
(3)、集电极和发射极之间的反向饱和电流 ICEO
(4)、极限参数
集电极最大允许电流 ICM
集电极最大允许耗散功率 PCM
极间反向击穿电压

## Slide 83
UCBO—发射极开路时的集电结反向击穿电压
UCEO—基极开路时集电极和发射极间的击穿电压。
UEBO—集电极开路时发射结的反 向击穿电压。
安全工作区同时要受 PCM、ICM 和U(BR)CEO限制。
几个击穿电压有如下关系 UCBO＞UCEO＞UEBO
由PCM、 ICM和UCEO在输出特性曲线上可以确定过损耗区、过电流区和击穿区。

## Slide 84
U (BR) CEO
UCE/V
输出特性曲线上的过损耗区和击穿区

## Slide 85
[例1]：测量某NPN型BJT各电极对地的电压值如下，试判别管子工作在什么区域？
（1） VC ＝6V VB ＝0.7V VE ＝0V
（2） VC ＝6V VB ＝4V VE ＝3.8V
（3） VC ＝3.6V VB ＝4V VE ＝3.4V
解：
原则：
正偏
反偏
反偏
集电结
正偏
正偏
反偏
发射结
饱和
放大
截止
对NPN管而言，放大时VC ＞ VB ＞ VE
对PNP管而言，放大时VC ＜ VB ＜VE
（1）放大区
（2）截止区
（3）饱和区
2.2.5 晶体管电极的判别

## Slide 86
例[2]：测得工作在放大电路中几个晶体管三个电极的电位U1、U2、U3分别为：
（1）U1=3.5V、U2=2.8V、 U3=12V
（2）U1=3V、 U2=2.8V、 U3=12V
（3）U1=6V、 U2=11.3V、 U3=12V
（4）U1=6V、 U2=11.8V、 U3=12V
判断它们是NPN型还是PNP型？是硅管还是锗管？并确定e、b、c。
原则：先求UBE，若等于0.6-0.7V，为硅管；若等于0.2-0.3V，为锗管。发射结正偏，集电结反偏。
NPN管 UBE＞0， UBC＜0，即UC ＞ UB ＞ UE 。
PNP管 UBE＜0， UBC ＞ 0，即UC ＜ UB ＜ UE 。
解：

## Slide 87
（1）U1 b、U2 e、U3 c NPN 硅
（2）U1 b、U2 e、U3 c NPN 锗
（3）U1 c、U2 b、U3 e PNP 硅
（4）U1 c、U2 b、U3 e PNP 锗

## Slide 88
场效应管：一种载流子参与导电，利用输入回路的电场效应来控制输出回路电流的三极管，又称单极型三极管。
2.2.6 场效应晶体管简介(单极型三极管)

## Slide 89
FET的分类：
根据结构不同，可分为：
结型场效应管（JFET——Junction type Field Effect Transistor）
金属－氧化物－半导体场效应管（MOSFET——Metal Oxide-Semiconductor type Field Effect Transistor）
N沟道
P沟道
P沟道
N沟道
N沟道
P沟道
增强型
耗尽型

## Slide 90
功耗低
输入阻抗大（107～1012）
热稳定性好（与环境温度关系不大）
抗干扰能力强
缺点：速度低。
FET的特点：
体积小，重量轻，价格低，寿命长；

## Slide 91
一、N沟道增强型MOS管
所谓“增强型”：指vGS=0时，没有导电沟道，即iD=0，而必须依靠栅源电压vGS的作用，才形成感生沟道的FET，称为增强型FET。
1、结构
SiO2
绝缘层
铝电极
半导体

## Slide 92
符号：
2. 工作原理
栅极g
漏极d
源极s

## Slide 93
绝缘栅场效应管利用 UGS 来控制“感应电荷”的多少，改变由这些“感应电荷”形成的导电沟道的状况，以控制漏极电流 ID。
① 栅源电压vGS的控制作用
当vGS=0V时：
漏源之间相当于两个背靠背的 PN 结，无论漏源之间加何种极性电压，总是不导电。
S
B
D

## Slide 94
当vGS＞0V时→认为金属极板（铝）与P型衬底间构成一个平板电容
现假设vDS=0V，在s、g间加一电压vGS＞0V
+
-
→形成由栅极指向P型衬底的纵向电场
→将靠近栅极下方的空穴向下排斥
→形成耗尽层。

## Slide 95
现假设vDS=0V，在s、g间加一电压vGS＞0V
当vGS增大时→耗尽层增宽，并且该大电场会
把衬底的自由电子吸引到耗尽层与绝缘层之间，形成一N型薄层，构成漏-源之间的导电沟道，称为反型层（也称感生沟道）。
vGS↑→反型层越厚
→沟道电阻↓→两个N+区被感生沟道连在一起
∵ vDS=0 ∴iD≡0

## Slide 96
刚刚产生沟道所需的栅源电压vGS，用VTH表示 。
vGS越大，反型层越宽，导电沟道电阻越小。
N沟道增强型MOS管的基本特性：
vGS ＜ VTH，管子截止，
vGS ＞VTH，管子导通。
vGS 越大，沟道越宽，在漏源电压vDS＝0时，漏极电流ID始终为0。
关于“开启电压”的定义

## Slide 97: ② 漏源电压vDS对漏极电流id的控制作用
假设vGS＞VTH且为一固定值时，并在漏－源之间加上正电压vDS:
(b) 外加vDS较小时
vDS< vGS-VTH，
即vGD=vGS-vDS>VTH
(a) vDS=0时，iD=0

## Slide 98: ② 漏源电压vDS对漏极电流id的控制作用
假设vGS＞VTH且为一固定值时，并在漏－源之间加上正电压vDS:
vDS↑→id↑；同时沟道靠漏区变窄
(b) 外加vDS较小时
vDS< vGS-VTH，
即vGD=vGS-vDS>VTH
(a) vDS=0时，iD=0

## Slide 99: ② 漏源电压vDS对漏极电流id的控制作用
（c）当vDS增加到使vGD=VTH时，沟道靠漏区夹断，称为预夹断。

## Slide 100: ② 漏源电压vDS对漏极电流id的控制作用
（c）当vDS增加到使vGD=VTH时，沟道靠漏区夹断，称为预夹断。
（d）vDS再增加，预夹断区加长， vDS增加的部分基本降落在随之加长的夹断沟道上，id基本不变。

## Slide 101
当vGD = vGS - vDS <VGS(off) 时，即vDS > vGS - VGS(off) > 0，导电沟道夹断， iD 不随vDS 变化 ； 但vGS 越小，即|vGS| 越大，沟道电阻越大，对同样的vDS ， iD 的值越小。所以，此时可以通过改变vGS 控制iD 的大小， iD与vDS 几乎无关，
可以近似看成受vGS 控制的电流源。由于漏极电流受栅-源电压的控制，所以场效应管为电压控制型元件。

## Slide 102
② 转移特性
① 输出特性
VTH
夹断区
2VTH
3.特性曲线与电流方程
ID0为当vGS=2VTH时的iD值
(
)
时
当
TH
GS
TH
GS
DO
D
V
v
V
v
I
i
>
ø
ö
ç
ç
è
æ
-
=
2
1

## Slide 103
所谓“耗尽型”：指vGS=0时，也会存在导电沟道，iD≠0的FET，称为耗尽型FET。
二、N沟道耗尽型MOS管
在栅极下方的SiO2层中掺入了大量的金属正离子。所以当vGS=0时，这些正离子已经感应出反型层，形成了沟道。

## Slide 104
符号
特点：
当vGS=0时，就有沟道，加入vDS，就有iD。
当vGS＞0时，沟道增宽，iD进一步增加。
当vGS＜0时，沟道变窄，iD减小。
夹断电压（ VGS(off)）——沟道刚刚消失所需的栅源电压vGS。

## Slide 105
种 类 |  | 符 号 | 转移特性曲线 | 输出特性曲线
结型 N 沟道 | 耗尽型 |  |  | 
结型 P 沟道 | 耗尽型 |  |  | 
绝缘 栅型 N 沟道 | 增强型 |  |  | 
S
G
D
S
G
D
iD
UGS= 0V
+
uDS
+
+
o
S
G
D
B
uGS
iD
O
UT
各类场效应管的符号和特性曲线
+
UGS = UT
uDS
iD
+
+
+
O
iD
UGS= 0V
-
-
-
uDS
O
uGS
iD
UP
IDSS
O
uGS
iD /mA
UP
IDSS
O

## Slide 106
种 类 |  | 符 号 | 转移特性曲线 | 输出特性曲线
绝缘 栅型 N 沟道 | 耗尽型 |  |  | 
绝缘 栅型 P 沟道 | 增强型 |  |  | 
 | 耗尽型 |  |  | 
ID
S
G
D
B
UDS
ID
_
UGS=0
+
_
_
O
ID
UGS
UP
IDSS
O
S
G
D
B
ID
S
G
D
B
ID
ID
UGS
UT
O
ID
UGS
UP
IDSS
O
_
ID
UGS=UT
UDS
_
o
_
UGS= 0V
+
_
ID
UDS
o
+

## Slide 107
三、场效应管的主要参数
1、直流参数
（1）饱和漏极电流 IDSS
（2）夹断电压 UP 或UGS(off)
（3） 开启电压 UTH 或UGS(th)
（4） 直流输入电阻 RGS
为耗尽型场效应管的一个重要参数。
为增强型场效应管的一个重要参数。
为耗尽型场效应管的一个重要参数。
输入电阻很高。结型场效应管一般在 107  以上，
绝缘栅场效应管更高，一般大于 109 。

## Slide 108
2、交流参数
（1） 低频跨导 gm
（2） 极间电容
用以描述栅源之间的电压 uGS 对漏极电流 iD 的控 制作用。
单位：iD 毫安(mA)；uGS 伏(V)；gm 毫西门子(mS)
这是场效应管三个电极之间的等效电容，包括 Cgs、 Cgd、Cds。 极间电容愈小，则管子的高频性能愈好。 一般为几个皮法。

## Slide 109
3、极限参数
（3） 漏极最大允许耗散功率 PDM
（2）漏源击穿电压 U(BR)DS
（4） 栅源击穿电压U(BR)GS
由场效应管允许的温升决定。漏极耗散功率转化为 热能使管子的温度升高。
当漏极电流 ID 急剧上升产生雪崩击穿时的 UDS 。
场效应管工作时，栅源间 PN 结处于反偏状态，若 UGS > U(BR)GS ，PN 将被击穿，这种击穿与电容击 穿的情况类似，属于破坏性击穿。
（1）最大漏极电流IDM

## Slide 110
例1
电路如图1所示，其中管子T的输出特性曲线如图2所示。试分析ui为0V、8V和10V三种情况下uo分别为多少伏？
图1
图2
分析：N沟道增强型MOS管，开启电压UGS(th) ＝4V

## Slide 111
解
(1) ui为0V ，即uGS＝ui＝0，管子处于夹断状态
所以u0＝ VDD ＝15V
(2) uGS＝ui＝8V时，从输出特性曲线可知，管子工作
在恒流区， iD＝ 1mA， u0＝ uDS ＝ VDD - iD RD ＝10V
(3) uGS＝ui＝10V时，
若工作在恒流区， iD＝ 2.2mA。因而u0＝ 15- 2.2*5 ＝4V
但是， uGS ＝10V时的预夹断电压为
uDS= uGS – UT=(10-4)V=6V
可见，此时管子工作在可变电阻区

## Slide 112
从输出特性曲线可得
uGS ＝10V时d-s之间的等效电阻
(D在可变电阻区，任选一点，如图)
所以输出电压为
例9.5.1

## Slide 113
四、 场效应管与晶体管的比较
① 场效应管的漏极d 、栅极g和源极s分别对应晶体管的集电极c、基极b和发射极e，其作用类似。
② 场效应管以栅-源电压控制漏极电流，是电压控制型器件，且只有多子参与导电，是单极性晶体管；三极管以基极电流控制集电极电流，是电流控制型器件，晶体管内既有多子又有少子参与导电，是双极性晶体管。
③ 场效应管的输入电阻远大于晶体管的输入电阻，其温度稳定性好、抗辐射能力强、噪声系数小。

## Slide 114
④ 场效应管的漏极和源极可以互换，而互换后特性变化不大；晶体管的集电极和发射极互换后特性相差很大，只有在特殊情况下才互换使用。但要注意的是，场效应管的某些产品在出厂时，已将衬底和源极连接在一起，此时，漏极和源极不可以互换使用。
⑤场效应管放大作用的表示: gm
⑥ 场效应管的种类多，栅-源电压可正、可负，使用更灵活。
⑦ 场效应管集成工艺更简单、功耗小、工作电源电压范围宽，使之更多地应用于大规模和超大规模集成电路中。

## Slide 115
⑧一般情况下，由晶体管构成的放大电路具有更高的电压放大倍数和输出功率。
思考题
场效应管符号中的箭头方向表示什么？
为什么FET的输入电阻比BJT的高得多？为什么MOSFET比JFET的输入电阻高？
场效应管正常放大时，导电沟道处于什么状态？
使用MOS管应注意些什么？
场效应管的放大能力用什么表示?

## Slide 116
K
K
K
2.3 晶闸管
2.3.1 基本结构

## Slide 118
1. 控制极不加电压，无论在阳极与阴极之间加正向或反向电压，晶闸管都不导通。
——称为阻断
2. 控制极与阴极间加正向电压，阳极与阴极之间加正向电压，晶闸管导通。
P
N
P
IG
β1 β2IG
β1IG
C
N
P
N
C
C
2.3.2 工作原理

## Slide 119
结论：
晶闸管由阻断变为导通的条件是在阳极和阴极之间 加正向电压时，再在控制极加一个正的触发脉冲；
晶闸管由导通变为阻断的条件是减小阳极电流 IA ， 或改变A-C电压极性的方法实现。
晶闸管导通后，管压降很小，约为 0.6~1.2 V 左右。

## Slide 120
O
UAK
IA
UBO
A
B
C
IH
IG= 0
正向阻断特性：当 IG= 0 ，而阳极电压不超过一定值时，管子处于阻断状态。
UBO ——正向转折电压
正向导通特性：管子导通后，伏安特性与二极管的正向特性相似。
IH ——维持电流
当控制极电流 IG  0 时， 使晶闸管由阻断变为导通所需的阳极电压减小。
IG 增大
反向特性：与二极管的反向特性相似。
UBR
图 晶闸管的伏安特性曲线
2.3.3 伏安特性

## Slide 121
2.3.4 晶闸管的 主要参数
1.额定正向平均电流 IF
2.维持电流 IH
3.触发电压 UG和触发电流 IG
4.正向重复峰值电压 UDRM
5.反向重复峰值电压 URRM
其它：正向平均电压、控制极反向电压等。

## Slide 122
例：单相桥式可控整流电路
+
-
uG
在 u2 正半周，当控制极加触发脉冲，VT1 和 VD2 导通；
在 u2 负半周，当控制极加触发脉冲，VT2和 VD1 导通；
α
θ
：控制角； ：导电角

## Slide 123
end

## Slide 124
作业
2-2 2-6(c) 2-7(b) 2-10 2-14